# IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

# __________________________________________________________________________________

  - Identyfikacja produktu:

Aktywna piana do szyb i owiewek / Active Foam for windshields and fairings

  - Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny:

Piana czyszcząca do motocykli, aerozol

  - Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:

SJD Pro Tech

ul. Jana Pawła II 61A

05-074 Halinów

Tel.: + 48 22 783 64 66

www.sjd.com.pl

Osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki: Dominik Szymankiewicz

e-mail: Dominik@sjd.com.pl

  - Telefony alarmowe

Ogólnopolski telefon alarmowy 112

SJD 22/783 64 66 (czynny w godzinach: 8-16)

Data sporządzenia: 10.03.2012

__________________________________________________________________________________________________

# IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

__________________________________________________________________________________________________

2.1. Klasyfikacja mieszaniny

Klasyfikacja ze względu na zagrożenie dla zdrowia:

- Preparat nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia i środowiska

Klasyfikacja ze względu na właściwości fizykochemiczne:

- Preparat skrajnie łatwo palny (F+)

2.2. Elementy oznakowania

Znaki ostrzegawcze:

Produkt skrajnie łatwopalny

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

R12	produkt skrajnie łatwo palny

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:

S2	chronić przed dziećmi

S16	nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu  - nie palić tytoniu

S23 	nie wdychać par/rozpylonej cieczy

S45	w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, jeżeli to możliwe pokaż etykietę

S51	stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych  pomieszczeniach

Napis ostrzegawczy i środki ostrożności dla aerozolu:

Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50oC.

Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu.

Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem.

Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Chronić przed dziećmi.

2.3. Inne zagrożenia

Z uwagi na obecność kompozycji zapachowej u osób wrażliwych może wystąpić lekkie podrażnienie dróg oddechowych. Duże stężenie par może wywołać kaszel.

__________________________________________________________________________________________________

# SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH

___________________________________________________________________________________________________

3.1.  Substancja

Nie dotyczy

3.2.  Mieszanina

## Niebezpieczne składniki mieszaniny wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem zgodnie z DSD i DPD:

| Nazwa chemiczna | % wag. | Nr CAS | Nr WE | Symbole zagrożenia | Piktogram | Zwroty zagrożenia (R)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alkohol etylowy | 10-15 | 64-17-5 | 200-578-6 | F |  | 11 |
| Gaz ziemny | 10-15 | 68476-86-8 | 270-705-8 | F+ Noty H, K, S |  | 12 |
| Kompozycja zapachowa | <1 | - | mieszanina | Xi, N |  | 43, 51/53 |
| Boran alkano- aminy | <1 | 26038-87-9 | 247-421-8 | Xi |  | 36/37/38 |
| Eter polioksy- etylenoglikolo- wy alkoholu laurylowego | <1 | 68002-97-1 | polimer | Xn |  | 22, 36/38 |
| Objaśnienie: F+= skrajnie łatwo palny, F= wysoce łatwo palny, Xi= drażniący, Xn= szkodliwy, N= niebezpieczny dla środowiska |
| * Treść zwrotów zagrożenia R podano w punkcie 16. |

## Niebezpieczne składniki mieszaniny wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem zgodnie z 1272/2008 (CLP):

| Nazwa chemiczna | % wag. | Nr CAS | Nr indeksowy | Klasyfikacja | Oznakowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Klasa zagrożenia i kategoria | Zwrot | Piktogram | Zwrot |
| Alkohol etylowy | 10-15 | 64-17-5 | 603-002-00-5 | Flam. Liq. 2 | H225 | NIEBEZPIECZEŃSTWO | H225 |
| Gaz ziemny | 10-15 | 68476-86-8 | 649-203-00-1 | Flam. Gas 1 Press. Gas Noty: H, K, S, U | H220 H280 | NIEBEZPIECZEŃSTWO | H220 H280 |
| Kompozycja zapachowa | <1 | - | - | Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 2 | H317 H411 | UWAGA | H317 H411 |
| Boran alkano- aminy | <1 | 26038-87-9 | - | Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 | H319 H335 H315 | UWAGA | H319 H335 H315 |
| Eter polioksy- etylenoglikolowy alkoholu laurylowego | <1 | 68002-97-1 | - | Acute Tox. 4 Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 | H302 H319 H315 | UWAGA | H302 H319 H315 |
| Objaśnienie treści klas zagrożeń i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia H podano w punkcie 16 |

# ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

# __________________________________________________________________________________

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Wdychanie:	Wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia, ułożyć w wygodnej pozycji półleżącej lub siedzącej, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. Jeżeli wystąpią zaburzenia oddychania, zastosować sztuczne oddychanie. Jeżeli objawy nie ustępują, wezwać lekarza.

Kontakt z oczami i skórą:	Natychmiast spłukać dużą ilością wody. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek podrażnienia skontaktować się z lekarzem.

Połknięcie:	Jeżeli nastąpi połknięcie, nie powodować wymiotów. Jeżeli poszkodowany jest przytomny podać do wypicia dużą ilość wody. Zapewnić natychmiast pomoc lekarza.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Produkt może powodować podrażnienie oczu i dróg oddechowych. Połknięcie preparatu może wywołać mdłości lub biegunkę.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy, wezwać lekarza. Stosować leczenie objawowe.

# __________________________________________________________________________________

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

__________________________________________________________________________________________________

## Środki gaśnicze

Piana, dwutlenek węgla lub proszki gaśnicze. Pojemniki narażone na działanie ognia chłodzić rozproszonym strumieniem wody. Niewskazane gaszenie zwartym strumieniem wody.

## Szczególne zagrożenia związane z mieszaniną

Produkty niecałkowitego spalania mogą zawierać toksyczne opary, tlenki azotu i węgla.

## Informacje dla straży pożarnej

Stosować odzież gazoszczelną i izolujący sprzęt ochronny układu oddechowego.

Nie dopuścić do przedostania się środków gaszących do wód gruntowych i powierzchniowych. Środki gaśnicze zbierać osobno, nie wylewać do kanalizacji.

__________________________________________________________________________________________________

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

___________________________________________________________________________________________________

## Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewnić odpowiednią wentylację. W warunkach przemysłowych (przy produkcji) nakładać odzież ochronną i rękawice. Nie wdychać oparów. Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Unikać bezpośredniego kontaktu z mieszaniną. Pary rozcieńczyć rozproszonym strumieniem wody. Nie pić, nie jeść i nie palić w trakcie używania.

## Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zabezpieczyć przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i cieków wodnych. Jeżeli produkt jest rozpuszczony w spływie wodnym sieci kanalizacyjnej lub skaził podłoże terenowe, powiadomić o tym kompetentne władze.

## Metody unieszkodliwiania, zbierania i oczyszczania środowiska

Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Unikać wdychania par. Małe ilości zaabsorbować w chemicznie obojętny materiał wiążący (piasek, ziemia okrzemkowa), przenieść do szczelnie zamykanych pojemników. Przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.

6.4. 	Odniesienia do innych sekcji

Patrz również sekcja 7 i 8

__________________________________________________________________________________________________

# POSTĘPOWANIE Z MIESZANINĄ ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

__________________________________________________________________________________________________

## Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wdychać par. Przy produkcji unikać kontaktu z oczami i ze skórą. Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie użytkowania. Myć ręce podczas przerw i po zakończonej pracy. Zanieczyszczone ubranie natychmiast zdjąć, uprać przed ponownym założeniem.

## Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Magazynować wyłącznie z materiałami tej samej klasy.

7.3. 	Szczególne zastosowania końcowe

Brak

___________________________________________________________________________________________________

# KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

___________________________________________________________________________________________________

## Parametry dotyczące kontroli

## Wartości NDS, NDSCh, NDSP dla składników mieszaniny:

| CAS | Składnik | NDS (mg/m3) | NDSCh (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 106-97-8 | Butan | 1900 | 3000 |
| 74-98-6 | Propan | 1800 | - |
| 68476-86-8 | Gaz ziemny | 1800 | - |
| 64-17-5 | Alkohol etylowy | 1900 | - |

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 217/2002,  poz. 1833 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 212/2005, poz. 1769)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U nr 33, poz. 166).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. nr 11/2005, poz. 86).

Dyrektywa 98/24/WE w sprawie bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony ich zdrowia przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi podczas pracy.

## Kontrola narażenia

W warunkach normalnego użytkowania szczególne środki ostrożności i ochrony nie są wymagane.

W warunkach przemysłowych zapewnić odpowiednią wentylację wywiewną. Zapewnić szczelność aparatury. W przypadku niedostatecznej wentylacji używać ochrony dróg oddechowych. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas pracy z produktem. Zapewnić prysznic.

Drogi oddechowe:	W warunkach przemysłowych (przy produkcji i konfekcjonowaniu), w przypadku niedostatecznej wentylacji  stosować ochrony dróg oddechowych z filtrem oznaczonym kolorem brązowym i literą A

Ręce i skóra:		W warunkach przemysłowych stosować odzież ochronną z materiałów naturalnych (bawełna) lub włókien syntetycznych oraz rękawice wykonane z neoprenu lub nitrylu (grubość 0,5 mm).

Higiena pracy: Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy.  Nie dopuszczać do przekraczania w środowisku miejsca pracy dopuszczalnych stężeń normatywnych niebezpiecznych składników. Po zakończeniu pracy zdjąć zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz. Po pracy umyć dokładnie całe ciało. Nie jeść, nie pić, nie palić podczas pracy.

Metody oceny narażenia w środowisku pracy:

PN-86/Z-04050.01 – Ochrona czystości powietrza. Przyrządy i zestawy do pobierania próbek. Postanowienia ogólne.

PN-89/Z-04008.07 – Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Postanowienia ogólne. Zasady pobierania próbek w środowisku pracy i interpretacja wyników.

PN-85/Z-04140.01 - Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości alkoholu etylowego. Postanowienia ogólne i zakres normy.

PN-77/Z-04065 - Ochrona czystości powietrza. Oznaczenie zawartości alkoholu etylowego na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną.

PN-85/Z-04140.02 - Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości alkoholu etylowego. Oznaczenie alkoholu etylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej.

Kontrola narażenia środowiska:

Zabezpieczyć przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i cieków wodnych.

Patrz również sekcja 12 karty charakterystyki.

___________________________________________________________________________________________________

# WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

__________________________________________________________________________________________________

## Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Ciecz w pojemniku aerozolowym o pojemności 100ml

## Kolor: bezbarwna do lekko słomkowej

## Zapach: charakterystyczny dla kompozycji

## Temperatura wrzenia: nie oznaczono

## Temperatura topnienia: nie dotyczy

## Ciśnienie wewnątrz pojemnika: 3,0-6,0 bar

## Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:  w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych bardzo dobra

## Gęstość: 0,90-0,91 g/cm3

## pH: nie dotyczy

## Temperatura zapłonu: nie oznacza się

## Granice wybuchowości: nie oznaczono

## Temperatura samozapłonu: nie oznaczono

## Inne informacje: brak

___________________________________________________________________________________________________

# STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

___________________________________________________________________________________________________

## Reaktywność

Nie zbadano

## Stabilność chemiczna

W warunkach normalnych stabilny

## Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie zbadano

  - Warunki, których należy unikać

Obecność źródeł zapłonu i wysokiej temperatury

  - Materiały niezgodne

Silne środki utleniające

  - Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenki azotu i węgla, toksyczne opary

__________________________________________________________________________________________________

# INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

___________________________________________________________________________________________________

## Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Składnik			CAS-nr		Dawka	 	  			wartość	jednostka

Alkohol etylowy		64-17-5		LD50 - doustnie szczur			 7060 		mg/kg

LD50 - skóra królik			 	>20000 	mg/kg

LC50  -  inhalacyjne, szczur (10h)		 38400            mg/m3

### Eter polioksyetyleno-	68002-97-1		LD50 - doustnie szczur			 >1200		mg/kg

### glikolowy alkoholu					LD50 - skóra szczur				 >2000		mg/kg

laurylowego

PRODUKT (na podstawie danych dla składników mieszaniny)

Działanie drażniące:

Oczy: może działać lekko drażniąco

Drogi oddechowe i skóra: może działać lekko drażniąco.

Działanie uczulające:

Nie stwierdzono działania uczulającego.

Działanie rakotwórcze:

Nie są znane przypadki działania rakotwórczego.

Działanie mutagenne:

Nie są znane przypadki działania mutagennego.

Działanie reprotoksyczne:

Nie są znane przypadki działania reprotoksycznego

## Skutki zdrowotne narażenia przewlekłego

Produkt zawiera kompozycję zapachową, w skład której wchodzą składniki działające uczulająco. Długotrwały lub częsty kontakt może spowodować wystąpienie reakcji alergicznej u osób wrażliwych.

## Skutki zdrowotne narażenia miejscowego

Wdychanie:		Przy dużym stężeniu może powodować podrażnienie dróg oddechowych, kaszel, bóle

i zawroty głowy.

Kontakt ze skórą:		Przy dużym stężeniu może powodować lekkie podrażnienia.

Kontakt z oczami:		Przy dużym stężeniu może powodować podrażnienie, zaczerwienienie, łzawienie.

__________________________________________________________________________________

# INFORMACJE EKOLOGICZNE

__________________________________________________________________________________________________

## Toksyczność

Dostępne dane ekotoksykologiczne dla składników mieszaniny:

Składnik			CAS-nr	Dawka						wartość	jednostka

Alkohol etylowy		64-17-5	LC50 - ryby (Oncorhynchus mykiss) 	     12900-15300       mg/l (96h)

EC50 - bezkręgowce (Daphnia magna) 	     34900           mg/l (5-30min)

### Eter polioksyetyleno-	68002-97-1	LC50 - ryby (Lebistes reticulatus)	  	 		     850   mg/l

glikolowy alkoholu				LC50 - rozwielitka (Daphnia magna)			     9,8    mg/l

laurylowego

12.2     Trwałość i zdolność do rozkładu

### Eter polioksyetylenoglikolowy alkoholu  laurylowego:

Napięcie powierzchniowe 0,1% roztworu wynosi 28,6 mN/m w temp. 25oC

Wstępna biorozkładalność zgodnie z 82/242/EEC wynosi >79,1%

Ostateczna biodegradacja tlenowa zgodnie z zał. V.C.4-D do dyrektywy 67/5487/EWG wyznaczona metodą respirometrii manometrycznej wynosi 65,4%.

### Boran alkanoaminy:

Eliminacja po 14 dniach wg OECD 301D wynosi >60% .

Składniki mieszaniny rozpuszczają się w wodzie i rozprzestrzeniają się w środowisku wodnym lub glebie, łatwo biodegradowalne

12.3     Zdolność do bioakumulacji

Mieszanina nie ulega bioakumulacji

12.4     Mobilność w glebie

Brak szczegółowych danych

12.5     Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Składniki mieszaniny nie wykazują właściwości PBT ani vPvB.

  - Inne szkodliwe skutki działania

Brak danych.

Produkt nie został przebadany. Na podstawie klasyfikacji Konwencjonalną Metodą Obliczeniową (KMO),

nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny dla ludzi.

__________________________________________________________________________________

# POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

__________________________________________________________________________________________________

## Metody unieszkodliwiania odpadów

Nie usuwać produktu razem z odpadami gospodarczymi, nie wprowadzać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych.

Zużyte opakowania (po dokładnym opróżnieniu) traktować jako odpad komunalny.

Kody odpadów

Zużyte puste opakowanie:

15 01 04 	Opakowania z metali

Preparat:

16 03 06	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62/2001, poz.628 z późniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63/2001, poz. 638);

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112/2001, poz.  1206).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 175/2005, poz. 1458).

__________________________________________________________________________________________________

# INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

__________________________________________________________________________________________________

14.1.	nr UN: 1950

14.2.	prawidłowa nazwa przewozowa: UN1950 AEROZOLE

14.3.    klasa zagrożenia w transporcie: 2, 5F

14.4.	grupa pakowania: II,  ilości ograniczone LQ2

14.5.	zagrożenia dla środowiska: brak

14.6.	szczególne środki ostrożności dla użytkowników: nie wymagane

14.7.	transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: nie dotyczy

___________________________________________________________________________________________________

# INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

___________________________________________________________________________________________________

## Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji

## i mieszaniny

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające Dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również Dyrektywę Rady 76/769/EWG i Dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

- Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz. U. nr 63 z 2011, poz.322)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji

i  preparatów chemicznych, ze zmianami (Dz. U. nr 174/2007, poz. 1222 i Dz. U. nr 43/2009, poz. 353)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz. U. nr 217, poz. 1833)  w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ze zmianami (Dz. U. 212/2005, poz.1769; Dz. U. 161/2007, poz.1142; Dz. U. 105/2009, poz.873; Dz. U. 141/2010, poz.950)

- Dyrektywy Komisji nr 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiające pierwszy i drugi wykaz wskaźnikowych wartości dopuszczalnych ryzyka zawodowego

- Ustawa  z  dnia 27.04.2001r. o odpadach, (Dz. U. 62, poz.628)  oraz  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 112, poz.1206 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001 nr 63 poz. 638, z późniejszymi zmianami)

- Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. nr 110, poz. 641)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. nr 11/2005, poz. 86)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173)

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG  i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku)

- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 235 z 5 września 2009 roku)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. nr 53/2009, poz. 439)

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów (ze zmianami 907/2006/WE i 551/2009/WE).

15.2.	Ocena bezpieczeństwa chemicznego: nie jest wymagana

___________________________________________________________________________________________________

# INNE INFORMACJE

___________________________________________________________________________________________________

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zaczerpnięte zostały z kart składników mieszaniny dostarczonych przez producentów.

Inne źródła informacji:

IUCLID Data Bank (European Commision – European Chemicals Bureau);

ESIS – European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu.

Zwroty R ( wskazujące rodzaj zagrożenia) użyte w sekcji 3. karty charakterystyki:

R11		preparat wysoce łatwo palny

R12		preparat skrajnie łatwo palny

R22		działa szkodliwie po połknięciu

R36		działa drażniąco na oczy

R37		działa drażniąco na układ oddechowy

R38		działa drażniąco na skórę

R43		może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

R51/53	działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

### Klasa zagrożenia i kategoria użyte w sekcji 3. karty charakterystyki:

Flam. Liq. 2		Substancja ciekła łatwo palna, kategoria 2

Eye Irrit. 2		Poważne uszkodzenie oczu/ działanie drażniące na oczy, kategoria 2

STOT SE 3		Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 3

Flam. Gas 1		Gaz łatwo palny, kategoria 1

Press. Gas		Gaz pod ciśnieniem, skroplony

Skin Sens. 1		Działanie uczulające na skórę

Skin Irrit. 2		Działanie drażniące na skórę, kategoria 2

Acute Tox. 4		Toksyczność ostra, kategoria 4

Aquatic Chronic 2	Przewlekłe zagrożenie dla środowiska wodnego, kategoria 2

### Zwroty wskazujących rodzaj zagrożenia użyte w sekcji 3. karty charakterystyki:

H225 			wysoce łatwo palna ciecz i pary

H302			działa szkodliwie po połknięciu

H319			działa drażniąco na oczy

H315			działa drażniąco na skórę

H335			może powodować podrażnienie dróg oddechowych

H220			skrajnie łatwo palny gaz

H280			zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzanie grozi wybuchem

H317			może powodować reakcję alergiczną skóry

H411			działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany.