# IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

# __________________________________________________________________________________

  - Identyfikacja produktu:

Zmywacz do hamulców BRAKE CLEANER

  - Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny:

Preparat ochronny i konserwujący do tarcz hamulcowych, aerozol

  - Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:

SJD Pro Tech

ul. Jana Pawła II 61A

05-074 Halinów

Tel.: + 48 22 783 64 66

www.sjd.com.pl

Osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki: Dominik Szymankiewicz

e-mail: dominik@sjd.com.pl

  - Telefony alarmowe

Ogólnopolski telefon alarmowy 112

SJD 22/783 64 66 (czynny w godzinach: 8-16)

Data sporządzenia: 01.08.2011

__________________________________________________________________________________________________

# IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

__________________________________________________________________________________________________

2.1. Klasyfikacja mieszaniny

Klasyfikacja ze względu na zagrożenie dla zdrowia i środowiska:

- Preparat szkodliwy (Xn)

- Preparat niebezpieczny dla środowiska (N)

Klasyfikacja ze względu na właściwości fizykochemiczne:

- Preparat skrajnie łatwopalny (F+)

2.2. Elementy oznakowania

F+: produkt skrajnie łatwopalny         Xn: produkt szkodliwy     N: produkt niebezpieczny dla środowiska

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

R12	produkt skrajnie łatwo palny

R38	działa drażniąco na skórę

R48/20	działa szkodliwie przez drogi oddechowe, stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia

R51/53	działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym;

R62	możliwe ryzyko upośledzenia płodności

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:

S2             chronić przed dziećmi

S16	 nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu  - nie palić tytoniu

S23	         nie wdychać par/rozpylonej cieczy

S24/25      unikać zanieczyszczenia oczu i skóry

S29           nie wprowadzać do kanalizacji

S51	stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych  pomieszczeniach

Napis ostrzegawczy i środki ostrożności dla aerozolu:

Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50oC.

Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu.

Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem.

Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Chronić przed dziećmi.

2.3. Inne zagrożenia

Może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia lub zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

__________________________________________________________________________________________________

# SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH

___________________________________________________________________________________________________

3.1.  Substancja

Nie dotyczy

3.2.  Mieszanina

## Niebezpieczne składniki mieszaniny wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem zgodnie z DSD i DPD:

| Nazwa chemiczna | % wag. | Nr CAS | Nr WE | Symbole zagrożenia | Piktogram | Zwroty zagrożenia (R) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| benzyna lekka obrabiana wodorem, niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem | 65-75 | 64742-49-0 | 265-151-9 | F, Repro kat.3, Xn, N (nota H i nota P) |  | 11, 38, 48/20, 51/53, 62, 65, 67 |
| alkohol izopropylowy | 20-25 | 67-63-0 | 200-661-7 | Xi |  | 10, 36, 67 |
| Objaśnienie: F= wysoce łatwo palny, Xi= drażniący, Xn= szkodliwy, N= niebezpieczny dla środowiska, Repro kat.3= szkodliwy na rozrodczość kategoria 3 * Treść zwrotów zagrożenia R podano w punkcie 16. |

## Niebezpieczne składniki mieszaniny wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem zgodnie z 1272/2008 (CLP):

| Nazwa chemiczna | % wag. | Nr CAS | Nr indeksowy | Klasyfikacja | Oznakowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Klasa zagrożenia i kategoria | Zwrot | Piktogram | Zwrot |
| benzyna lekka obrabiana wodorem, niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem | 65-75 | 64742-49-0 | 649-328-00-1 | Flam. Liq. 2 Asp. Tox. 1 STOT RE 2 STOT SE 3 Repr. 2 Skin Irrit. 2 Aquatic Chronic 2 Noty: H, P | H225 H304 H373 H336 H361 H315 H411 | NIEBEZPIECZEŃSTWO | H225 H304 H373 H336 H361 H315 H411 |
| alkohol izopropylowy | 20-25 | 67-63-0 | 603-117-00-0 | Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Flam. Liq. 2 | H319 H225 H336 | NIEBEZPIECZEŃSTWO | H319 H225 H336 |
| Objaśnienie treści klas zagrożeń i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia H podano w punkcie 16 |

# ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

# __________________________________________________________________________________

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Wdychanie:	Wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia, ułożyć w wygodnej pozycji półleżącej lub siedzącej, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. Jeżeli wystąpią zaburzenia oddychania, zastosować sztuczne oddychanie. Jeżeli objawy nie ustępują, wezwać lekarza.

Kontakt z oczami i skórą:	Natychmiast spłukać dużą ilością wody. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek podrażnienia skontaktować się z lekarzem.

Połknięcie:	Jeżeli nastąpi połknięcie, nie powodować wymiotów. Jeżeli poszkodowany jest przytomny podać do wypicia dużą ilość wody. Zapewnić natychmiast pomoc lekarza.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Produkt może powodować podrażnienie oczu, skóry i dróg oddechowych. Przebywanie w atmosferze rozpuszczalnika skutkować może wystąpieniem uczucia senności i zawrotów głowy. Połknięcie preparatu może wywołać mdłości, biegunkę lub uszkodzenie płuc, a przy znacznych ilościach zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Może dojść do wysuszania, złuszczania lub pękania skóry.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy, wezwać lekarza. Stosować leczenie objawowe.

__________________________________________________________________________________________________

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

__________________________________________________________________________________________________

## Środki gaśnicze

Piana, dwutlenek węgla lub proszki gaśnicze. Pojemniki narażone na działanie ognia chłodzić rozproszonym strumieniem wody. Niewskazane gaszenie zwartym strumieniem wody.

## Szczególne zagrożenia związane z mieszaniną

Produkty niecałkowitego spalania mogą zawierać toksyczne opary i tlenek węgla.

## Informacje dla straży pożarnej

Stosować odzież gazoszczelną i izolujący sprzęt ochronny układu oddechowego.

Nie dopuścić do przedostania się środków gaszących do wód gruntowych i powierzchniowych. Środki gaśnicze zbierać osobno, nie wylewać do kanalizacji.

__________________________________________________________________________________________________

# POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

___________________________________________________________________________________________________

## Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewnić odpowiednią wentylację. W warunkach przemysłowych (przy produkcji) nakładać odzież ochronną i rękawice. Nie wdychać oparów. Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Unikać bezpośredniego kontaktu z mieszaniną. Pary rozcieńczyć rozproszonym strumieniem wody. Nie pić, nie jeść i nie palić w trakcie używania.

## Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zabezpieczyć przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i cieków wodnych. Jeżeli produkt jest rozpuszczony w spływie wodnym sieci kanalizacyjnej lub skaził podłoże terenowe, powiadomić o tym kompetentne władze.

## Metody unieszkodliwiania, zbierania i oczyszczania środowiska

Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Unikać wdychania par. Małe ilości zaabsorbować w chemicznie obojętny materiał wiążący (piasek, ziemia okrzemkowa), przenieść do szczelnie zamykanych pojemników. Przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą.

6.4. 	Odniesienia do innych sekcji

Patrz również sekcja 7 i 8

__________________________________________________________________________________

# POSTĘPOWANIE Z MIESZANINĄ ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE

__________________________________________________________________________________________________

## Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wdychać par. Przy produkcji unikać kontaktu z oczami i ze skórą. Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie użytkowania. Myć ręce podczas przerw i po zakończonej pracy. Zanieczyszczone ubranie natychmiast zdjąć, uprać przed ponownym założeniem.

## Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Magazynować wyłącznie z materiałami tej samej klasy.

7.3. 	Szczególne zastosowania końcowe

Brak

___________________________________________________________________________________________________

# KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

___________________________________________________________________________________________________

## Parametry dotyczące kontroli

## Wartości NDS, NDSCh, NDSP dla składników mieszaniny:

| Składnik | NDS (mg/m3) | NDSCh (mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| n-heksan | 100 | 400 |
| cykliczne nasycone izomery heksanu | 400 | 1200 |
| benzen | 1,6 | - |
| izopropanol | 900 | 1200 |

Dostępne dane dla składników mieszaniny:

Składnik				Dawka	 	  			wartość	jednostka

alkohol izopropylowy		DNEL pracownik, wdychanie przewlekle  500	 	mg/m3

DNEL pracownik, skóra przewlekle	888	 	mg/kg /dzień

DNEL konsument, skóra przewlekle	319	 	mg/kg /dzień

DNEL konsument, wdychanie przewlekle	89	 	mg/m3

DNEL konsument, doustnie przewlekle	26	 	mg/kg /dzień

PNEC woda słodka 				140,9		mg/l

PNEC woda morska 				140,9		mg/l

PNEC osad					552		mg/kg osad

PNEC gleba					28		mg/kg gleba

benzyna lekka			DNEL pracownik, wdychanie przewlekle  93	 	mg/m3

DNEL pracownik, skóra przewlekle	13	 	mg/kg /dzień

DNEL konsument, skóra przewlekle	7	 	mg/kg /dzień

DNEL konsument, wdychanie przewlekle	20	 	mg/m3

DNEL konsument, doustnie przewlekle	6	 	mg/kg /dzień

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 217/2002,  poz. 1833 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 212/2005, poz. 1769)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U nr 33, poz. 166).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. nr 11/2005, poz. 86).

Dyrektywa 98/24/WE w sprawie bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony ich zdrowia przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi podczas pracy.

## Kontrola narażenia

W warunkach normalnego użytkowania szczególne środki ostrożności i ochrony nie są wymagane.

W warunkach przemysłowych zapewnić odpowiednią wentylację wywiewną. Zapewnić szczelność aparatury. W przypadku niedostatecznej wentylacji używać ochrony dróg oddechowych. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas pracy z produktem. Zapewnić prysznic.

Drogi oddechowe:	W warunkach przemysłowych (przy produkcji i konfekcjonowaniu), w przypadku niedostatecznej wentylacji  stosować ochrony dróg oddechowych z filtrem AX

Ręce i skóra:		W warunkach przemysłowych stosować odzież ochronną z materiałów naturalnych (bawełna) lub włókien syntetycznych oraz rękawice wykonane z neoprenu lub nitrylu (grubość 0,5 mm).

Higiena pracy: Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy.  Nie dopuszczać do przekraczania w środowisku miejsca pracy dopuszczalnych stężeń normatywnych niebezpiecznych składników. Po zakończeniu pracy zdjąć zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz. Po pracy umyć dokładnie całe ciało. Nie jeść, nie pić, nie palić podczas pracy.

Metody oceny narażenia w środowisku pracy:

PN-86/Z-04050.01 – Ochrona czystości powietrza. Przyrządy i zestawy do pobierania próbek. Postanowienia ogólne.

PN-89/Z-04008.07 – Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Postanowienia ogólne. Zasady pobierania próbek w środowisku pracy i interpretacja wyników.

PN-92/Z-04224.02 – Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie alkoholu izopropylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej.

Kontrola narażenia środowiska:

Zabezpieczyć przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i cieków wodnych.

Patrz również punkt 12 karty charakterystyki.

__________________________________________________________________________________________________

# WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

__________________________________________________________________________________________________

## Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Ciecz w pojemniku aerozolowym o pojemności 400ml

Kolor: bezbarwna do lekko słomkowej

## Zapach: charakterystyczny dla rozpuszczalnika

## Temperatura wrzenia: nie oznaczono

## Temperatura topnienia: nie dotyczy

## Ciśnienie wewnątrz pojemnika: 3,5-6,0 bar

## Rozpuszczalność w wodzie i innych rozpuszczalnikach:  w rozpuszczalnikach organicznych  bardzo dobra

## Gęstość: 0,71 g/cm3

## pH: nie oznacza się

## Temperatura zapłonu: nie oznacza się

## Granice wybuchowości: nie oznaczono

## Temperatura samozapłonu: nie oznaczono

## Inne informacje: brak

___________________________________________________________________________________________________

# STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

___________________________________________________________________________________________________

## Reaktywność

Nie zbadano

## Stabilność chemiczna

W warunkach normalnych stabilny

## Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie zbadano

  - Warunki, których należy unikać

Obecność źródeł zapłonu i wysokiej temperatury

  - Materiały niezgodne

Silne środki utleniające

  - Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenki węgla, toksyczne opary

__________________________________________________________________________________________________

# INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

___________________________________________________________________________________________________

## Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

### Składnik					Dawka	 	  			wartość		jednostka

### alkohol izopropylowy			LD50 - doustnie szczur			 >2000 		mg/kg

LD50 - skóra królik			 	13900			mg/kg

LC50  - inhalacyjne, szczur 			 >5		           	mg/dm3

n-heksan					LD50 - doustnie szczur			 28750 		mg/kg

### LC50  - inhalacyjne, mysz			 120           		mg/dm3

### benzyny lekkie				LD50 - doustnie szczur			 16750			mg/kg

LD50 - skóra królik			 	 3350			mg/kg

LC50  - inhalacyjne, szczur (4h)		 259354 		mg/m3

PRODUKT (na podstawie danych dla składników mieszaniny)

Działanie drażniące:

Oczy: może działać lekko drażniąco

Drogi oddechowe i skóra: działa drażniąco na skórę i szkodliwie przez drogi oddechowe.

Działanie uczulające:

Nie stwierdzono działania uczulającego.

Działanie rakotwórcze:

Nie są znane przypadki działania rakotwórczego.

Działanie mutagenne:

Nie są znane przypadki działania mutagennego.

Działanie reprotoksyczne:

Istotny składnik mieszaniny wykazuje działanie reprotoksycznego

## Skutki zdrowotne narażenia przewlekłego

Częste/przedłużające się narażenie lub bezpośredni kontakt z cieczą może spowodować wysuszenie i pękanie skóry lub jej podrażnienie oraz przy znacznych ilościach zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

## Skutki zdrowotne narażenia miejscowego

Wdychanie:		Przy dużym stężeniu może powodować podrażnienie dróg oddechowych, kaszel, bóle

i zawroty głowy.

Kontakt ze skórą:		Przy dużym stężeniu powoduje podrażnienia.

Kontakt z oczami:		Może powodować lekkie podrażnienie, zaczerwienienie, łzawienie.

__________________________________________________________________________________

# INFORMACJE EKOLOGICZNE

__________________________________________________________________________________________________

## Toksyczność

Dostępne dane ekotoksykologiczne dla składników mieszaniny:

Składnik					Dawka						wartość	jednostka

### alkohol izopropylowy			LC50 - ryby (Leuciscus idus melanotus) 	  	 >100	           mg/l (48h)

EC50 - bezkręgowce (Daphnia magna) 	    	   100             mg/l (48h)

EC50 - algi (Scenedesmus subspicatus) 	    	 >100             mg/l (72h)

logPow						  0,05

biodegradacja 					 >70%/10dni

### benzyny lekkie				LC50 - ryby (Oncorhyrchus Mykiss)	  	 	 13,37	           mg/l (96h)

NOEL - ryby (Oncorhyrchus Mykiss)	  	 2,992	        mg/l (28dni)

EC50 - bezkręgowce (Daphnia magna) 	    	 23,35            mg/l (48h)

NOEL - bezkręgowce (Daphnia magna) 	    	 5,224         mg/l (21dni)

EC50 - algi (Pseudokirchnerella subcapitata)    	 9,902            mg/l (72h)

eliminacja						81%/28dni

12.2     Trwałość i zdolność do rozkładu

Składniki mieszaniny są łatwo biodegradowalne

12.3     Zdolność do bioakumulacji

Mieszanina nie ulega bioakumulacji

12.4     Mobilność w glebie

Brak szczegółowych danych

12.5     Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Składniki mieszaniny nie wykazują właściwości PBT ani vPvB.

  - Inne szkodliwe skutki działania

Brak danych.

Produkt nie został przebadany. Na podstawie klasyfikacji Konwencjonalną Metodą Obliczeniową (KMO),

został sklasyfikowany jako niebezpieczny dla ludzi i środowiska.

__________________________________________________________________________________________________

# POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

__________________________________________________________________________________________________

## Metody unieszkodliwiania odpadów

Nie usuwać produktu razem z odpadami gospodarczymi, nie wprowadzać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych.

Zużyte opakowania (po dokładnym opróżnieniu) traktować jako odpad komunalny.

Kody odpadów

Zużyte puste opakowanie:

15 01 04 	Opakowania z metali

Preparat:

16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62/2001, poz.628 z późniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63/2001, poz. 638);

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112/2001, poz.  1206).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 175/2005, poz. 1458).

__________________________________________________________________________________________________

# INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

__________________________________________________________________________________________________

14.1.	nr UN: 1950

14.2.	prawidłowa nazwa przewozowa: UN1950 AEROZOLE

14.3.    klasa zagrożenia w transporcie: 2, 5F

14.4.	grupa pakowania: II,  ilości ograniczone LQ2

14.5.	zagrożenia dla środowiska: ciecz działa toksycznie na organizmy wodne

14.6.	szczególne środki ostrożności dla użytkowników: nie wymagane

14.7.	transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: nie dotyczy

___________________________________________________________________________________________________

# INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

___________________________________________________________________________________________________

## Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji

## i mieszaniny

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające Dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również Dyrektywę Rady 76/769/EWG i Dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

- Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz. U. nr 63 z 2011, poz.322)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji

i  preparatów chemicznych, ze zmianami (Dz. U. nr 174/2007, poz. 1222 i Dz. U. nr 43/2009, poz. 353)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 29.11.2002r. (Dz. U. nr 217, poz. 1833)  w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ze zmianami (Dz. U. 212/2005, poz.1769; Dz. U. 161/2007, poz.1142; Dz. U. 105/2009, poz.873; Dz. U. 141/2010, poz.950)

- Dyrektywy Komisji nr 2000/39/WE z dnia 8.06.2000r. i 2006/15/WE z dnia 7.02.2006r. ustanawiające pierwszy i drugi wykaz wskaźnikowych wartości dopuszczalnych ryzyka zawodowego

- Ustawa  z  dnia 27.04.2001r. o odpadach, (Dz. U. 62, poz.628)  oraz  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 112, poz.1206 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001 nr 63 poz. 638, z późniejszymi zmianami)

- Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. nr 110, poz. 641)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych. (Dz. U. nr 11/2005, poz. 86)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173)

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG  i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku)

- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 235 z 5 września 2009 roku)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. nr 53/2009, poz. 439)

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

15.2.	Ocena bezpieczeństwa chemicznego: nie jest wymagana

__________________________________________________________________________________________________

# INNE INFORMACJE

___________________________________________________________________________________________________

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zaczerpnięte zostały z kart składników mieszaniny dostarczonych przez producentów.

Inne źródła informacji:

IUCLID Data Bank (European Commision – European Chemicals Bureau);

ESIS – European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania niniejszego produktu.

Zwroty R ( wskazujące rodzaj zagrożenia) użyte w sekcji 3. karty charakterystyki:

R10		preparat łatwo palny

R11		preparat wysoce łatwo palny

R36		działa drażniąco na oczy

R38		działa drażniąco na skórę

R48/20	działa szkodliwie przez drogi oddechowe, stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia

R51/53	działa toksycznie  na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

R62	możliwe ryzyko upośledzenia płodności

R65	działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R67		pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

### Klasa zagrożenia i kategoria użyte w sekcji 3. karty charakterystyki:

Flam. Liq. 2		Substancja ciekła łatwopalna, kategoria 2

Eye Irrit. 2		Poważne uszkodzenie oczu/ działanie drażniące na oczy, kategoria 2

STOT SE 3		Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 3

Skin Irrit. 2		Działanie drażniące  na skórę, kategoria 2

Aquatic Chronic 2	Przewlekłe zagrożenie dla środowiska wodnego, kategoria 2

Asp. Tox. 1		Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1

STOT RE 2 		Działanie toksyczne na narządy docelowe – wielokrotne narażenie, kategoria 2

Repr.2			Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 2

### Zwroty wskazujących rodzaj zagrożenia użyte w sekcji 3. karty charakterystyki:

H225 			wysoce łatwo palna ciecz i pary

H319			działa drażniąco na oczy

H336			może spowodować senność lub zawroty głowy

H304			połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe grozi śmiercią

H315			działa drażniąco na skórę

H373			może powodować uszkodzenie systemu nerwowego poprzez długotrwałe wdychanie

H361			prawdopodobne działanie szkodliwe na płodność lub dziecko w łonie matki

H411			działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany